功能特点：

★使用2.4G数字射频技术，有效避免传输干扰，同时使用1000套无窜频，满足同一场所大量使用的需要；

★开机自动进入配对状态，配对成功后，自动转入接收状态；

★一路有线话筒输入；

★话筒可以与任意主机配对使用；

★话筒具有功耗低的特点，充满电可连续工作8小时以上；

★话筒采用可更换的充电式锂电池；

★蓝牙话筒开、关机均有提示音；

★音箱标配壁挂安装；

技术参数：

★接收频率：2402 - 2482MHz（81信道）。

★调制方法：GFSK；配对方式：自动扫描、配对、锁定，具备近距离优先连接机制。

★输出功率：60W，音量在距离音箱3米时高于70 db。

★频率响应：40 Hz～18 KHz。灵 敏 度：91±3 dB。

★音量：立体声和麦克风独立音量旋钮。

★扩展功能：可扩展成公共广播共享音箱，并有独立调钮。

★具备噪声及回音消除功能，在立体声音量最大时须无噪声、无电流声、无回音及无共振(距离音箱30公分内) 。

★静音接收时，在麦克风音量最大时无噪声及电流声(距离音箱30公分内) 。

★接收机具备外接天线的功能接口，(既可使用内置天线也可以使用外置天线，而且不影响起收发距离和效果)。