丙二醛(MDA)检测试剂盒

(用于血清、血浆、细胞培养上清液和其它生物体液内)

原理

生物器官衰老或在逆境下遭受伤害，往往发生膜脂过氧化作用，丙二醛(MDA)是膜脂过氧化的最终分解产物，其含量可以反映植物遭受逆境伤害的程度。MDA从膜上产生的位置释放出后，可以与蛋白质、核酸反应，从而丧失功能，还可使纤维素分子间的桥键松驰，或抑制蛋白质的合成。因此，MDA的积累可能对膜和细胞造成一定的伤害。

本实验采用酶法在酶标板上反应，标准品和样品中的 MDA与底物工作液显色，在550nm处测OD值，MDA浓度与OD值成正比，可通过绘制标准曲线求出标本中MDA浓度。

试剂盒组成（2-8℃保存）

| 酶标板（Coated Wells） | 96孔 | 标准品（Standards）：20umol/ml | 0.5ml |
| --- | --- | --- | --- |
| 底物工作液（AAP Solution） | 12ml | 酶标抗体工作液（Enzyme Conjugate） | 1.2ml |

准备试剂与收集血样

- 收集标本：血清、血浆（EDTA、柠檬酸盐、肝素抗凝）、细胞培养上清液、组织匀浆等尽早检测，2-8℃保存48小时；更长时间须冷冻（-20 ℃或-70 ℃）保存，避免反复冻融。

- 标准品液配制：设标准管8管，第一管加蒸馏水900ul，第二至第八管加入蒸馏水500ul。在第一管中加入20umol/ml的标准品溶液100ul混匀后用加样器吸出500ul，移至第二管。如此反复作对倍稀释，从第七管中吸出500ul弃去。第八管为空白对照。

检测程序

- 加样：每孔各加入标准品或待测样品20ul。

- 每孔加入底物工作液100ul。

- 每孔加酶标抗体工作液10ul。振荡混匀后将反应板置37℃15分钟。

- 30分钟内用酶标仪在550nm处测吸光值。

结果计算与判断

- 所有OD值都应减除空白值后再行计算。

- 以标准品2000、1000、500、250、125、62.5、31.2、0 nmol/ml为横坐标，OD值为纵坐标，在坐标纸上作图，画出标准曲线。

- 根据样品OD值在该曲线图上查出相应MDA含量。

试剂盒性能

- 1.   灵敏度：最小的MDA 检测浓度小于15nmol/ml。

- 特异性：可同时检测重组或天然的MDA。不与其它细胞因子有交叉反应。

- 重复性：板内、板见变异系数均小于10％。

注意事项

- 1.   以上标准孔及待测样品均建议做复孔，每次测定应同时做标准曲线。

- 2.   板条开封后剩余板条要再封好，保持板条干燥。

- 3.   本试剂盒宜置4oC冰箱保存。

- 本试剂盒仅用于科研，不能用于临床诊断！

- 样本如果浑浊需要离心或稀释后检测。